## Slide 1: مدارهای الکتریکی و الکترونیکی فصل سیزدهم: تقویت‌کننده عملیاتی استاد درس: محمود ممتازپور ceit.aut.ac.ir/~momtazpour
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## Slide 2: فهرست مطالب
معرفی تقویت کننده عملیاتی
  مدل دقیق آپ‌امپ
  مدل ایده‌آل
  کاربردهای آپ‌امپ
    تقویت‌کننده معکوس‌کننده
    تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده
    دنبال‌کننده ولتاژ (بافر)
    تقویت‌کننده چندطبقه
    منبع ولتاژ و منبع جریان ایده‌آل
  مدار مقایسه‌کننده
  چند مثال

## Slide 3: تقویت‌کننده عملیاتی OP-AMP
تقویت‌کننده عملیاتی یا آپ‌امپ، یک مدار مجتمع (IC) است که از آن در کاربردهای متنوع به عنوان یک تقویت‌کننده استفاده می‌شود.
  قدمت آن به سال 1940 برمی‌گردد، زمانی که از آن در مدارهای محاسباتی آنالوگ برای ساخت جمع‌کننده، تفریق‌کننده‌، ضرب‌کننده آنالوگ استفاده می‌شد.

## Slide 4: مدار داخلی یک آپ‌امپ نمونه

## Slide 5: سمبل المان آپ‌امپ
یک آپ‌امپ به طور کلی با سمبل زیر نمایش داده می‌شود و دارای پایه‌های زیر است:
  پایه‌های ورودی:
  پایه خروجی:
  پایه‌های منبع تغذیه:
  پایه‌های تنظیم آفست:
Notes: پایه های ورودی: ولتاژ ورودی به این دو پایه متصل می‌شود.
پایه خروجی: ولتاژ خروجی بر روی این پایه ظاهر می شود.
پایه های منبع تغذیه: باید به آنها ولتاژ کافی برای روشن شدن ترانزیستورهای داخلی آپ امپ اعمال کرد.
پایه‌های تنظیم آفست: برای حذف ولتاژ DC که بر روی خروجی افتاده استفاده می‌شود.

## Slide 6: سمبل آپ‌امپ
بیایید فعلاً تمرکز را بر روی پایه‌های ورودی و خروجی بگذاریم و فرض کنیم پایه‌های دیگر به ولتاژ مناسب وصل شده‌اند.
آپ‌امپ یک تقویت‌کننده تفاضلی است، یعنی تفاضل ورودی‌ها را تقویت می‌کند.
خروجی
ورودی غیرمعکوس
ورودی معکوس
Notes: فعلا فرض کنید پایه های دیگر به ولتاژ مناسب وصلند. میخواهیم بدون اینکه وارد جزئیات مدار ترانزیستوری داخل آپ امپ بشویم، با استفاده از یک مدل ساده فقط رفتار مداری آن را بررسی کنیم.

## Slide 7: مدل دقیق آپ‌امپ
یک مدار که به عنوان تقویت‌کننده ولتاژ عمل می‌کند را می‌توان با مدار معادل زیر مدل کرد.
این مدل شامل:
  مقاومت ورودی ()
  مقاومت خروجی ()
  بهره مدار باز ()

## Slide 8: مثال: استفاده از مدل دقیق برای تحلیل تقویت‌کننده معکوس‌کننده
در مدار زیر، بهره تقویت‌کننده چقدر است؟

## Slide 9: مثال: استفاده از مدل دقیق برای تحلیل تقویت‌کننده معکوس‌کننده
با حل دستگاه معادلات و حذف داریم:
  مشخصات آپ‌امپ LM741:
  اگر و
  داریم:

## Slide 10: مزایای آپ‌امپ به عنوان تقویت‌کننده ولتاژ
مقاومت ورودی زیاد (در حد مگا اهم تا ترا اهم)
  تا بیشینه ولتاژ منبع بر روی ورودی آن بیفتد.
مقاومت خروجی کم (در حد چند اهم تا چند ده اهم)
  تا همه ولتاژ خروجی تقویت‌کننده بر روی بار بیفتد.
بهره قابل تنظیم! (با اعمال مقاومت فیدبک)
  دیدیم در مدار روبرو، مادامی که
  به اندازه کافی بزرگ باشد، بهره
  تقویت کننده با تقریب بسیار خوبی
  است.

## Slide 11: مدل ایده‌آل
وقتی ، و باشد، رفتار آپ‌امپ تقریبا به‌صورت زیر است:
چون یک مقدار متناهی دارد (از منبع تغذیه نمی‌تواند بیشتر شود)، است.
بنابراین است.
Notes: اگر Ro=0 باشد، می دانیم vd=vout/A. همچنین همانطور که در اسلایدهای بعدی خواهیم دید، ولتاژ خروجی آپ امپ نمی تواند از ولتاژ تغذیه ای که به آن وصل است بیشتر شود. پس ولتاژ خروجی همیشه محدود به مقادیری بین 5 تا 24 ولت (ولتاژ تغذیه آپ امپ) است. چون A عددی بزرگ در رنج 100000 است، ولتاژ vd تقریبا برابر صفر (در رنج چند میکرو ولت) خواهد بود. در مدل ایده آل که A بی نهایت فرض شده است، vd هم صفر خواهد بود و بنابراین جریان ورودی نیز صفر خواهد بود. در عمل جریان ورودی در رنج چند نانو آمپر است.

## Slide 12: مدل ایده‌آل آپ‌امپ
قوانین مدل ایده‌آل:
  جریانی از ورودی‌ها نمی‌گذرد.
اختلاف ولتاژ بین دو پایه ورودی صفر است.

## Slide 13: تقویت‌کننده معکوس‌کننده
با اعمال KVL و استفاده از قوانین آپ‌امپ ایده‌آل داریم:

## Slide 14: مثال:

## Slide 15: تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده

## Slide 16: دنبال‌کننده ولتاژ (بافر ولتاژ)
خروجی به مقاومت بستگی ندارد! بافر با تغییر می‎‌تواند جریان لازم برای ثابت نگه داشتن ولتاژ خروجی را تأمین کند.
همچنین این مدار، اثر مقاومت ورودی منبع را نیز از بین می‌برد!
Notes: به این مدار بافر نیز گویند.
دقت کنید جریان خروجی آپ امپ صفر نیست و در این مثال در واقع خود آپ امپ است که جریان مقاومت RL را تامین می کند. پس مراقب باشید در هنگام KCL نوشتن در گره خروجی آپ امپ یک جریان خروجی یا ورودی به پین خروجی آپ امپ داریم که مقدار آن را نمی دانیم. به همین دلیل معمولا KCL برای گره خروجی نمی نویسیم.

## Slide 17: مدار جمع‌کننده آنالوگ
این مدار عملیات جمع را انجام می‌دهد، همچنین حاصل را به اندازه تقویت می‌کند.

## Slide 18: اتصال پشت‌سرهم چند آپ امپ
این ولتاژ مستقل از طبقه بعدی است! (چرا؟)
پس می‌توان آپ‌امپ‌ها را پشت سرهم متصل کرد بدون اینکه بهره آنها تغییری کند.

## Slide 19: آپ‌امپ به عنوان منبع ولتاژ ایده‌آل
این مدار رگولاتور با دیود زنر را قبلا دیده بودیم. نقش آپ امپ تقویت کردن ولتاژ زنر است.
Notes: بدون آپ امپ هم، دیود زنر می تواند به عنوان یک رگولاتور ولتاژ عمل کند و ولتاژ را روی 4.7 ولت نگه دارد. ولی استفاده از آپ امپ در کنار دیود زنر این مزیت را دارد که مقدار ولتاژ خروجی رگولاتور را می توان با انتخاب مقادیر Rf و R1 تغییر داد.

## Slide 20: آپ‌امپ به عنوان منبع جریان ایده‌آل
با استفاده از یک منبع ولتاژ و یک مقاومت می‌توان یک منبع جریان ساخت. این جریان مستقل از بار است.

## Slide 21: منابع تغذیه آپ‌آمپ
آپ‌امپ برای اینکه بتواند تقویت کند باید روشن شود! بنابراین به منبع تغذیه نیاز دارد.
معمولاً مقادیر ولتاژ یکسان و معکوس به دو سر و وصل می‌کنیم. مقداری بین 5 تا 24 ولت.
زمین منابع تغذیه باید به زمین ورودی
و خروجی نیز متصل باشد.

## Slide 22: به اشباع رفتن خروجی
اگر مقدار ورودی به گونه‌ای باشد که مقدار خروجی بعد از تقویت‌شدن بخواهد بیشتر از یا کمتر از شود، خروجی به اشباع می‌رود و همان یا می‌ماند.
سیگنال خروجی به اشباع رفته و بریده شده است.

## Slide 23: نقش فیدبک منفی
نقش فیدبک منفی: تبدیل یک بهره بزرگ و نامعلوم به یک بهره مشخص
چرا فیدبک را روی پایه مثبت نمی‌بندیم؟
فیدبک منفی باعث می‌شود ولتاژ
نزدیک صفر باقی بماند.
A=200000
vout
Notes: استفاده از آپ امپ بدون فیدبک (به صورت حلقه باز و فقط با تکیه بر بهره A) برای تقویت کردن این عیب را دارد که به دلیل مشکلات ساخت و عدم وجود کنترل کافی بر فرآیند ساخت، دو آپ امپ یکسان بهره A کاملا یکسان نخواهند داشت. همچنین دما بر بهره تاثیر می گذارد و این مطلوب ما نیست (نمی خواهیم تقویت کننده در مکانهای گرم بهره 10 و در مکانهای سرد بهره 15 داشته باشد!)
از این رو با استفاده از فیدبک کاری می کنیم تا بهره تقویت کننده وابسته به مقدار دقیق A نباشد. به عبارت دیگر مادامی که مقدار A خیلی بزرگ باشد، بهره این تقویت کننده نشان داده شده 1 خواهد بود و وابسته به مقدار دقیق A نیست.
چرا فیدبک را نمی توان به صورت مثبت به پایه مثبت اعمال کرد؟ مثال میکروفونی که روبروی بلندگو می گیریم و اصطلاحا جیغ می کشد!

## Slide 24: مقایسه‌کننده ولتاژ
از آپ‌امپ در حالت مدار باز (بدون فیدبک) می‌توان به عنوان مقایسه‌کننده استفاده کرد.

## Slide 25: مثال
فرض کنید یک سنسور دما داریم که به ازای دمای بین 0 تا 100 درجه، ولتاژ 0 تا 5 ولت تولید می‌کند. مداری طراحی کنید که اگر دما کمتر از 60 درجه بود، خروجی منطقی 1 بدهد.

## Slide 26: شباهت تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده به اهرم

## Slide 27: شباهت تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده به اهرم

## Slide 28: شباهت تقویت‌کننده غیرمعکوس‌کننده به اهرم

## Slide 29: شباهت تقویت‌کننده معکوس‌کننده به اهرم

## Slide 30: تمرین کلاسی 1

## Slide 31: تمرین کلاسی 2
Notes: Vout = V2-V1

## Slide 32: تمرین کلاسی 3

## Slide 33: تمرین کلاسی 4

## Slide 34: تمرین کلاسی 5
را بیابید.

## Slide 35: تمرین کلاسی 6
اگر ولتاژ اولیه خازن در لحظه برابر 10 ولت باشد، ولتاژ را بیابید.

## Slide 36: تمرین کلاسی 7
Notes: vo(t) = 10 – e-t(10 cos 2t+5 sin 2t) mV

## Slide 37: تمرین کلاسی 8
(از فازور استفاده کنید)

## Slide 38: تمرین کلاسی 9
اگر ، ولتاژ را رسم کنید.

## Slide 39: تمرین کلاسی 10
نمودار را بر حسب رسم کنید.

## Slide 40: تمرین کلاسی 11
نمودار را بر حسب رسم کنید.

## Slide 41: تمرین کلاسی 12
این یک فیلتر اکتیو است (استفاده از آپ امپ در فیلتر فرکانس)
حساب کنید:
  نوع فیلتر
  بهره فیلتر
  فرکانس قطع