## Slide 1: مدارهای الکتریکی و الکترونیکی فصل یازدهم: ترانزیستور استاد درس: محمود ممتازپور ceit.aut.ac.ir/~momtazpour
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## Slide 2: فهرست مطالب
انواع ترانزیستور
کاربرد ترانزیستورها
مدل ترانزیستور در مدارهای دیجیتال
  سوئیچ ایده‌آل

## Slide 3: ترانزیستور
یک المان سه‌پایه، دارای دو نوع
  BJT
  MOSFET
BJT: Bipolar Junction Transistor
MOSFET: Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor
Notes: BJT دوقطبی است به این معنی که هر دو حامل الکترون و حفره در تشکیل جریان شرکت دارند. ولی MOSFET یک قطبی است (یا حفره ها یا الکترونها جریان را می سازند)

## Slide 4: ترانزیستور BJT
دارای سه پایه به نام‌های:
  B (Base)
  C (Collector)
  E (Emitter)
ساختار ترانزیستور BJT
Notes: BJT یک نوع ترانزیستور است که در آن، یک جریان کم در بیس، یک جریان زیاد در کالکتور ایجاد می کند و همین می تواند مبنای تقویت کنندگی باشد.
آیا می توان با اتصال دو عدد دیود با سیم، یک ترانزیستور ساخت؟ خیر! لایه بیس باید خیلی نازک و بین دو دیود مشترک باشد تا بتوان جریان کم در بیس را به جریان زیاد در کلکتور تبدیل کرد.
همچنین این المان به دلیل ساختارش نامتقارن است و جای کالکتور و امیتر مشخص و ثابت است. ناحیه امیتر دارای سطح کوچکتری است و غلظت ناخالصی آن نیز بسیار بیشتر از کالکتور است.

## Slide 5: نحوه عملکرد ترانزیستور BJT
عبور یک جریان کم از بیس، باعث عبور یک جریان زیاد بین کلکتور و امیتر می‌شود.

## Slide 6: ترانزیستور MOSFET
دارای سه پایه به نام‌های:
  G (Gate)
  S (Source)
  D (Drain)
Metal
Oxide (SiO2)
Semiconductor
NMOS
PMOS
Analog:
Digital:
Notes: MOSFET یک نوع ترانزیستور است که برخلاف BJT، از بیس (اینجا گیت نام دارد) جریانی نمی گذرد. بلکه جریان بین درین و سورس با اعمال ولتاژ به گیت کنترل می شود.
این ترانزیستور ساختار متقارنی دارد و جای سورس و درین می تواند عوض شود. در واقع سورس در NMOS پایه ای است که شما ولتاژ پایینتری به آن وصل می کنید!

## Slide 7: نحوه عملکرد ترانزیستور MOSFET
اعمال یک ولتاژ کافی به گیت، باعث عبور جریان متناسب بین درین و سورس می‌شود.

## Slide 8: تفاوت‌های ترانزیستور BJT و MOSFET
BJT | MOSFET
ساختار نامتقارن | ساختار متقارن
جریان بیس، جریان کلکتور-امیتر را کنترل می‌کند. | ولتاژ گیت، جریان سورس-درین را کنترل می‌کند.
توان مصرفی زیاد (به دلیل غیرصفر بودن جریان ورودی) | توان مصرفی کم و مناسب برای مدارها با تعداد بسیار زیاد ترانزیستور
مناسب برای مدارهای آنالوگ فرکانس بالا | مناسب برای مدارهای آنالوگ و دیجیتال
وابستگی زیاد بهره به دما | وابستگی کم بهره به دما
Notes: به دلیل وابستگی بهره BJT به دما می توان از آن در ساخت سنسور دما استفاده کرد!

## Slide 9: کاربردهای ترانزیستور
در مدارهای آنالوگ به عنوان تقویت‌کننده
مثال: تقویت کردن سیگنال صوتی دریافتی از میکروفن

## Slide 10: کاربردهای ترانزیستور
در مدارهای آنالوگ به عنوان تقویت‌کننده

## Slide 11: کاربردهای ترانزیستور
در مدارهای دیجیتال به عنوان سوئیچ
مثال: گیت اینورتر

## Slide 12: مدل ترانزیستور به عنوان سوئیچ
مثال: روشن و خاموش کردن یک لامپ توسط یک سوئیچ
در بسیاری از کاربردها سوئیچی لازم داریم که بتوان خودش را با سیگنال الکتریکی کنترل کرد.
مدار فیزیکی
مدل الکتریکی

## Slide 13: مدل ترانزیستور NMOS به عنوان سوئیچ
حالت روشن
حالت خاموش

## Slide 14: ترانزیستور NMOS به عنوان سوئیچ
ولتاژ آستانه ترانزیستور NMOS و یک عدد مثبت است.
حالت قطع
حالت وصل
ترانزیستور NMOS
Notes: در NMOS، سورس غالبا به ولتاژ 0وصل می شود. بنابراین VGS مثبت است.
برای وصل شدن سوئیچ، ولتاژ گیت را VDD می دهیم. بنابراین VGS=VDD و مقدار آن از مقدار VT بیشتر است.
برای قطع شدن سوئیچ، ولتاژ گیت را 0 می دهیم. بنابراین VGS=0 و مقدار آن از مقدار VT کمتر است.

## Slide 15: ساخت گیت‌های منطقی
مثال: اتصال سری دو سوئیچ

## Slide 16: ساخت گیت‌های منطقی
گیت NOT

## Slide 17: مثال:
گیت منطقی زیر چیست؟

## Slide 18: ترانزیستور PMOS به عنوان سوئیچ
در ترانزیستور PMOS یک عدد منفی است.
حالت قطع
حالت وصل
ترانزیستور PMOS
Notes: در PMOS، سورس غالبا به ولتاژ VDD وصل می شود. بنابراین VGS منفی است.
برای وصل شدن سوئیچ، ولتاژ گیت را صفر می دهیم. بنابراین VGS=-VDD و قدرمطلق آن از قدر مطلق VT بیشتر است.
برای قطع شدن سوئیچ، ولتاژ گیت را VDD می دهیم. بنابراین VGS=0 و قدرمطلق آن از قدر مطلق VT کمتر است.

## Slide 19: فناوری CMOS
استفاده از ترانزیستورهای NMOS در طبقه پایین و گیت‌های PMOS در طبقه بالا
مدار روبرو چه گیتی است؟
چه مزیتی نسبت به پیاده‌سازی
با NMOS و مقاومت دارد؟

## Slide 20: تمرین کلاسی 1
مدار زیر بیان‌گر چه گیتی است؟

## Slide 21: تمرین کلاسی 2
تابع را پیاده‌سازی کنید.
  فقط با استفاده از NMOS و مقاومت
  با استفاده از ساختار CMOS